建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项目名称： 湛江市麻章区湖光镇卫生院门诊楼建设项目

建设单位（盖章）： 湛江市麻章区湖光镇卫生院（湛江市湖光人民医院）

编制日期：2016年10月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 湛江市麻章区湖光镇卫生院门诊楼建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湛江市麻章区湖光镇卫生院（湛江市湖光人民医院） |
| 法人代表 | 黄某 | 联系人 | 黄某 |
| 通讯地址 | 湛江市麻章区湖光镇大寨路3号 |
| 联系电话 | 134*******8 | 传真 | —— | 邮政编码 | 524088 |
| 建设地点 | 湛江市麻章区湖光镇大寨路3号 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建□ 改扩建 技改□ | 行业类别及代码 | Q8323乡镇卫生院 |
| 占地面积 （平方米） | 444.29 | 绿化面积 （平方米） | 麻章区湖光镇卫生院规划绿地面积1983.30 |
| 总投资 （万元） | 600 | 其中：环保投资（万元） | 30 | 环保投资占总投资比例 | 5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2017年10月 |
| 工程内容及规模： 一、项目背景 湛江市麻章区湖光镇卫生院（又称湛江市湖光人民医院）成立于1956年，位于湛江市麻章区湖光镇大寨路3号，是一所综合性卫生院，担负着全镇68条自然村，8.04万人口的医疗、预防保健等任务。湖光镇卫生院总占地面积为5086.92平方米，总建筑面积为3783.98平方米，目前有一栋3层门诊大楼、一栋3层住院大楼、一栋2层中药房、一栋1层供应室、一栋1层制液室、1栋2层废旧楼房。湖光镇卫生院所设诊疗科目有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科、中西医结合科。 根据建设单位介绍，自1956年麻章区湖光镇卫生院成立以来，为湖光镇群众提供了近六十年的医疗服务。一直以来湖光镇卫生院以优质、方便、快捷的服务及公平、合理的收费，在群众中享有良好的声誉。随着生活水平的不断提高，人们对医疗服务的需求也提高，而卫生院的规模已经无法满足湖光镇居民的要求。故湖光镇卫生院拟在原址上进行改扩建，不需另行征地，拆除院区内的中药房、供应室、制液室及废旧楼房，在原门诊大楼前新建一栋六层框架结构门诊楼，并配备医用电梯；同时拆除原门诊楼二、三层的阳台，并将原门诊楼与新建门诊楼的二、三层连通。由于湖光镇卫生院成立时间较早，至今未完善相关环保审批手续。 本项目在建设、运营过程中，涉及到环境影响问题，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，以及国家环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015年）的有关规定，本项目需编制建设项目环境影响报告表。受建设单位委托后，深圳市福田区环境技术研究所有限公司组织有关技术人员在调查收集和研究与项目有关技术资料的基础上，根据环境影响评价技术导则，编制了本环境影响报告表。 二、湖光镇卫生院原有概况 1. 概况 湛江市麻章区湖光镇卫生院成立于1956年，位于湛江市麻章区湖光镇大寨路3号，中心地理坐标为东经110°17'57.05″、北纬21°7'22.41″。目前湖光镇卫生院总占地面积为 5086.92 平方米，总建筑面积为3783.98平方米，不设饭堂、厨房和宿舍，现有一栋3层门诊大楼、一栋3层住院大楼、一栋2层中药房、一栋1层供应室、一栋1层制液室、1栋2层废旧楼房。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科、中西医结合科。年均门诊量约32850人次，住院近 500 人次。 麻章区湖光镇卫生院成立时间较早，没有完善的医疗废水处理系统，原有项目的医疗废水只是经过化粪池简单处理便排入市政管道，出水远远不能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18 466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准，对周边水环境的污染较大。湖光镇卫生院现有主要经济技术指标见表1。 表1 湖光镇卫生院现有主要经济技术指标一览表 工程类别 项目 内容及规模 主体工程 门诊大楼(3层，1244.96m2） 1层 药房、外科、内儿科、放射科、五官科 2层 防保科、B超室、检验科、心电图室 3层 财务室、公共卫生科、病案室、办公室、院长室、会议室 住院大楼(3层，1394.94m2） 1层 综合住院病房、注射室 2层 手术室、值班室 3层 妇产科、值班室 中药房（2层，287.72 m2） 1层 医保办公室、中药房 2层 办公室 供应室（1层，136.28 m2） 1层 供应室 制液室（1层，224.32m2） 1层 制液室、洗衣间 废旧楼房（2层，495.76m2）） 1层 危楼，已废弃 2层 危楼，已废弃 公用工程 给水 取用地下水 排 采用雨、污分流的排水体制，建筑物及周边雨水经雨水管或雨水沟汇集后排入市政雨水管网；院区污废水经过卫生院的化粪池简单处理后排入市政污水管网，最终排放至通明海海域 供电 由市政电网供给 制冷 各科室独立安装分体式空调，不安装中央空调 电梯 无电梯 环保工程 废水处理 卫生院大院共设有3座化粪池，总容积为13m3 固废处理 在项目西面设置有1个医疗固废暂存点（10m2）和1个生活垃圾收集点，医疗固废定期交由有医疗废物处理处置资质的单位运走进行安全处置，生活垃圾交由环卫部门清运处理 湖光镇卫生院现有医疗设备 现有主要医疗设备见表2。 表2 现有工程主要医疗设备配置 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 B超（彩超） MA-17102749 台 1 2 心电图 ECG1200 台 1 3 心电图 EOANSE1201 台 1 4 DR ASR-6250 台 1 5 颅内多普勒 ENS-9W 台 1 6 全自动生化仪 科华卓越310 台 1 7 血细胞分析仪 帝迈DH56 台 1 8 尿液分析仪 伏利特-300 台 1 9 救护车 —— 辆 1 湖光镇卫生院主要科室设置、劳动定员及工作制度 麻章区湖光镇卫生院开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科、中西医结合科。现有医护人员64人，病床 70 张。卫生院实行3班制，每班工作时间8h，全年工作天数365天。 主要原辅材料及能源 表3 湖光镇卫生院主要材料能源消耗 类别 名称 单位 年耗量 来源 医疗器械 一次性空针、输液管 个 85000 外购 一次性床单 张 600 外购 一次性尿袋、尿管 个 100 外购 一次性手套、一次性口罩 个 9000 外购 药品 针剂药品 支 120000 外购 中药材 吨 0.40 外购 消毒剂 碘伏 ml 95000 外购 酒精 ml 500000 外购 戊二醛 ml 2200 外购 能源 电能 万kwh 18.6 由市政电网供给 水 吨/年 7300 取用地下水 三、湖光镇卫生院拟改扩建内容及变化 1.本次建设内容、规模及经济技术指标 湛江市麻章区湖光镇卫生院门诊楼建设项目在湖光镇卫生院原址上进行改扩建，不增加占地面积，内容具体如下：①拆除院区内中药房、供应室、制液室及废旧楼房，在原门诊楼前新建一栋六层框架结构门诊楼，同时拆除原门诊楼的二、三层的阳台，并将原门诊楼与新建门诊楼的二、三层连通，新增部分建筑面积为3000.90m2 ，并配备医用电梯，电梯房建筑面积为247m2 ，新增后门诊大楼的总建筑面积为4225.16m2；②在院区的南侧及西侧各建一座保安室，总建筑面积为30 m2；③新建一座处理能力为20m 3 /d的埋地式医疗废水处理站，位于湖光镇卫生院大院北面。 湛江市麻章区湖光镇卫生院改扩建后总占地面积不变，总建筑面积为5670.1m2，卫生院改扩建后，住院大楼的科室设置与改扩建前无变化。 项目供配电、给水、供电、通信等依托原有的设施，不设宿舍、饭堂、厨房。 湖光镇卫生院门诊楼建设项目建成后工程内容见表4。本次改扩建后项目总平面布置见附图4。 表4 湖光镇卫生院工程内容一览表 工程类别 项目 内容及规模 变化情况 主体工程 原门诊大楼(3层，1244.96m2） 1层 换药室、外科门诊、五官科门诊、药房、内儿科门诊、中医科门诊、放射科 拆除二、三层的阳台与新建门诊大楼连通 2层 更衣室、病房、医护办公室、值班室 3层 更衣室、储物室、医护办公室、病房 新建门诊大楼(6层，3000.90m2） 1层 预防接种门诊、中药房、储藏室、门厅、输液大厅 拆除中药房 2层 病房 3层 打包间、产房、消毒间、换鞋间、更衣间、无菌间、器械间、隔离产房、待产房 4层 病房 5层 办公室、小会议室、大会议室 6层 药物房、打包室、手术室、缓冲间、一次性拆包间、无菌间、消毒间 住院大楼(3层，1394.94m2） 1层 综合住院病房、注射室 原有建筑，功能不变 2层 手术室、值班室 3层 妇产科、值班室 辅助工程 保安室（2间，30 m2） 2间 保安室 拆除供应室、制液室及废旧楼房 生态绿化停车场 36个停车位 公用工程 给水 取用地下水 依托原有设施 排水 采用雨、污分流的排水体制，建筑物及周边雨水经雨水管或雨水沟汇集后排入市政雨水管网；污废水先经过原有的化粪池进行简单处理后再经过卫生院大院新建的埋地式污水处理站深度处理后接入市政污水管网，最终排放至通明海海域 依托原有设施及新建部分设施 供电 由市政电网供给 依托原有设施 制冷 改扩建后的各科室独立安 分体式空调，不安装中央空调 电梯 新建2部电梯，均设置在新建门诊楼 新建 环保工程 废水处理 新建一座埋地式污水处理站，处理能力为20m 3 /d；原有化粪池继续使用 依托原有设施及新建部分设施 固废处理 在项目西面设置有1个医疗固废暂存点（10m2）和1个生活垃圾收集点，医疗固废定期交由有医疗废物处理处置资质的单位运走进行安全处置，生活垃圾交由环卫部门清运处理 依托原有设施 2.改扩建后劳动定员 湖光镇卫生院改扩建后不新增床位及医务人员。卫生院扩建后门诊人次预计达到36500人次/年，住院人次预计达到700人次/年。 改扩建后主要设备 湖光镇卫生院改扩建后不新增医疗设备，改扩建后的医疗设备配置与现有的医疗设备一致。 4.改扩建后主要原辅材料名称及年消耗量 表5 卫生院改扩建后主要材料能源消耗 类别 名称 单位 年耗量 来源 变化情况 医疗器械 一次性空针、输液管 个 93500 外购 +8500 一次性床单 张 660 外购 +60 一次性尿袋、尿管 个 110 外购 +10 一次性手套、一次性口罩 个 9900 外购 +900 药 针剂药 支 132000 外 +12000 中药材 吨 0 44 外购 +0.04 消毒剂 碘伏 ml 104500 外购 +9500 酒精 ml 550000 外购 +50000 戊二醛 ml 5800 外购 +3600 能源 电能 万kwh 23.25 由市政电网供给 +4.65 水 吨/年 7373 取用地下水 +73 四、施工安排 计划于2017年1月施工，于2017年9月竣工，工期9个月。 五、项目产业政策符合性分析及用地规划符合性分析 本项目属医疗卫生服务设施建设项目 ，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》，本项目属于鼓励类项目中“医疗卫生服务设施建设项目”。本项目建设符合现行国家、广东省相关产业政策。 本项目土地用途属于医疗场所用地，并获得湛江市国土资源局麻章分局的证明；湛江市城市规划局出具了本项目的《建设工程规划许可证》（建字第440811201600015号）。本项目选址符合湖光镇总体规划，用地及建设获得国土、规划等相关部门的许可。 综上所述，本项目建设符合现行的国家、广东省产业政策，土地利用符合当前城市规划，建设方案符合用地规划条件，用地手续合法。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目属扩建项目，扩建前的污染物的情况如下： 一、扩建前项目营运期的工艺流程分析 基本治疗流程及污染环节如下图1所示： 图1 扩建前项目治疗流程及产污位置示意图 二、项目扩建前的主要污染工序 1、改扩建前水污染源 原项目运营期废水主要为医疗废水。 根据湖光镇卫生院以往的用水记录，其用水量约20m3/d（7300m3/a），排污系数按用水量的85%计，则污水量约17 m3/d（6205 m3/a），污废水经原有的化粪池（3个，总容积为13m3）简单处理后便排入市政管道，出水远远不能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18 466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准，对周边水环境的污染较大。 湖光镇卫生院至今尚未完善环保手续，根据化粪池处理效率，类比其他卫生院的监测数据，卫生院现有污水污染物排放情况见下表6。 表6 湖光镇卫生院污水现有污染物排放情况 项目 废水量（m3/a） 污染物 污染物产生情况 污染物排放情况 治理措施 浓度（mg/L） 产生量（t/a） 浓 （mg/L） 排 量（t/a） 废水 6205 COD 300 1.86 200 1.24 污废水经原有的化粪池简单处理后便排入市政管道 BOD5 150 0.93 100 0.62 SS 120 0.74 80 0.50 NH 3 -N 50 0.31 30 0.19 阴离子表面活性剂 30 0.19 20 0.12 粪大肠菌群 3.0×108个/L 1.9×1015个/a 5000 3.1×1010个/a 2、改扩建前大气污染源 湖光镇卫生院不设食堂、厨房，因此不产生油烟废气。 卫生院内的地面停车场汽车尾气为无组织排放，停车场周围扩散条件好，其对周围环境的影响不明显，可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996)二级标准要求。 卫生院通过化学消毒来阻断病原体的传播，在杀灭病毒的同时也带来了消毒水的异味。医院消毒水异味仅对其内环境有一定的影响，对外环境基本无影响。 卫生院病区外排废气是指来源于病人和医疗活动，含有结核杆菌流感病毒等空气传播疾病的病原菌、以气溶胶形式存在于医院空气中的大气污染物。 根据《医院消毒卫生标准》及《消毒技术规范》的要求，选用紫外线、静电吸附、臭氧、薰蒸或喷雾消毒等工艺装置对住院楼内各类用房落实室内空气消毒处理，降低院内交叉感染的可能，对环境基本无影响。 3、改扩建前噪声污染源 项目扩建前，噪声主要来源于现有建筑外墙的室外空调机组、地面停车场交通噪声及就诊人员产生的社会生活噪声；卫生院东面临近居民商住区，南面隔路27m处为湛江市湖光中心小学及居民住宅区，西南面67m处为湖光镇计划生育服务所，西面8m处为湖光镇文化站，北面5m处为空置瓦房及空地；场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。卫生院各边界及周边敏感点的噪声监测结果见下表7。 表7 原项目运营期各边界噪声监测结果 测点编号 测点位置 主要声源 10月13日 10月14日 Leq(A)昼间 Leq(A)夜间 Leq(A)昼间 Leq(A)夜间 N1 东侧场界外1m 生活、室外空调机组 54.2 43.1 55.1 42.8 N2 南侧场界外1m 交通 57.1 45.6 56.3 45.1 N3 西侧场界外1m 生活、室外空调机组、交通 2类 56.2 44.7 55.7 44.6 N4 北侧场界外1m 53.9 41.7 52.9 41.2 备注 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 从噪声监测结果来看，原项目卫生院噪声影响较小符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废弃物 原项目运营期固体废弃物主要包括医疗废物和非病区生活垃圾。医疗废物主要来源于在诊疗过程中产生的手术包扎残余物、一次性注射用品、化验检查残余物、医疗材料等废物；非病区生活垃圾来自职工日常办公、生活产生的生活垃圾等。 根据建设单位提供资料及《第一次全国污染源普查城市生活源产排系数手册》，门诊病人医疗废物产生量按每人每天按0.1kg计，病房住院病人按照0.50kg/d·床；目前卫生院每天接诊约90人次，则原项目医疗废物产生量约16.06t/a，其中住院医疗废物产生量约12.775t/a，门诊病人医疗废物产生量约3.285t/a。 卫生院医护人员64人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，则医护人员垃圾产生量为11.68t/a；门诊病人生活垃圾产生量按0.1kg/人·d计，则门诊病人生活垃圾产生量为3.285t/a；住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.5kg（含陪护人员）计，病床70张，则产生生活垃圾12.775t/a；则生活垃圾总产生量为27.74t/a。 对于原项目运营期产生的固体废弃物，建设单位应采取分类收集方法分别处理，具体如下： （1）医疗废物：对于本项目运行过程产生的各种医疗废物应严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等有关医疗废物处置方法进行处理，应对医疗废物严格进行分类收集，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。医疗废物专用包装物、容器，应当有明显的警示标识和警示说明。医疗垃圾中病原体培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，按国家有关标准方法对医疗垃圾（生物性固体废物）经二氧化氯、酒精化学消毒或高温、高压、熏蒸处理等方法就地处置。所有医疗垃圾将使用防渗漏、防遗散的专用运输工具，安照本项目设计的污染物物流路线和确定的内部医疗废物运送时间，将医疗垃圾收集、运送至暂时贮存地点，贮存的时间不得超过2天，并对使用后的运送工具在内部指定地点及时进行消毒和清洁。不得露天存放医疗废物。医疗废物的暂时贮存设施、设备应当远离医疗区、食品加工区和人员活动区以及生活垃圾存放场所，并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。医疗废物暂存设施、设备应当定期消毒和清洁。 根据现场踏勘，目前卫生院医疗垃圾的收集及暂存严格按照《医疗废物管理条例》、《医疗卫生机构医疗废物管理办法》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》等规定执行，已设置合理的收集容器，将一次性注射用品采取消毒、毁形的方法，其余医用垃圾经消毒预处理。经预处理后的医疗废物由有资质单位（湛江市粤绿固体废物处理有限公司）统一收集进行处理，消毒医疗废物对外界的影响。 （2）生活垃圾：生活垃圾属于一般固体废物，应避雨分类堆放、统一交由环境卫生部门运往垃圾处理厂进行无害化处理，并对垃圾堆放点定期消毒、灭蝇、灭鼠，以免散发恶臭、滋生蚊蝇。 在落实上述固体废弃物防治措施后，项目产生的固体废弃物对环境影响不大。 三、存在的问题及相应的整改措施 由回顾性分析可知，原项目存在的问题主要为废水污染物的排放问题。 原项目医疗废水目前并未采取专用设施进行处理，卫生院的医疗废水经医疗区三级化粪池处理后，接入市政污水管道，排入通明海，其排放浓度均超出《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2有关排放标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准中的较严值。 整改措施：为减少对纳污水体的影响，根据“以新带老”要求，确保项目废水达标排放，建议建设单位委托有资质公司选择适宜的污水处理工艺对扩建后全院排放的医疗废水进行处理，可采用“二级处理+消毒”的处理方法。 由于卫生院用地有限，建议建设单位将污水处理设施大部分的主体部分置于地下，同时为避免对周边敏感点的影响，污水处理设施应尽量往用地的北侧布置。项目医疗废水经上述措施处理后，主要污染物均能达标排放，且各污染物排放量得到降低，有利于减轻纳污水体的污染负荷。 四、区域主要环境问题 项目位于湛江市麻章区湖光镇大寨路3号，用地性质为医疗场所用地，项目所在区域周围主要为空地、商住区，周边无重大污染型企业。因此，交通噪声和汽车尾气是周边环境中的主要污染源。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境概况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 本项目位于湛江市麻章区湖光镇。湖光镇位于雷州半岛的东北部，区域范围从北纬21°2’30"至21° 10’8" ，从东经110°12’37"至110°20’44"，距离市区13公里，东临东海岛，交通便利，区位优势十分明显，省道S373线、疏港大道穿越境内，是广州、霞山、遂溪、雷州、徐闻、海南省和东海岛的交通枢纽。全镇陆地面积152平方公里，海岸线长46公里，下辖27个村委会、2个居委会，68条自然村。 二、地质地貌 湖光镇地形平坦，以平原为主，地势低，全镇绝大多数地方海拔低于20米，北部稍高，有块状低矮的丘陵。由于位于环太平洋火山地震带上，曾经是火山活跃地方，湖光镇境内多玄武岩。在此种岩石和当地气候条件共同作用下发展的土壤类型是砖红壤，呈强酸性。 三、气候气象 湖光镇属于亚热带季风气候，雨热同期，降水集中。临近海边，受到海洋的大力调节，冬无严寒，夏无酷暑，暑期长，冬季短，温差小。气温年平均23.1℃，七月气温最高，月平均气温28.9℃。湖光镇年降水量丰富且稳定，年均降水量达1550mm，年际变化大，雨季为4-9月，以南风为主，旱季为11月至次年3月，以北风为主，年平均风速约3.1m/s。由于地处太平洋西岸，湖光镇平均每年都会受到台风影响，台风给湖光镇带来大量降雨，缓解农业旱情的通常也会带来损害。 水文 湖光镇境内主要有三条河流，分别是旧县河、蔡屋河和那郁河。由于当地降水丰富且稳定，河流，流域内水土保持好，河流流量大且稳定，含沙量小。不过在刮台风的时候，台风雨会带来大量降水，使河水猛涨，但没有出现过河岸决堤的现象。 五、植被生物多样性 虽然在热带季风气候下发育的天然植被是热带季雨林，但在湖光镇境内现在鲜有见到天然植被，绝大多数的土地都被利用并覆盖有人工植被。湖光镇的土壤类型是砖红壤。湖光镇人民应地制宜改良土壤性质并在此基础上种植了相关农作物。现在种植物种类有水稻、甘蔗、富贵竹、干蒌树、发财树、富贵竹、香蕉、桉树、火龙果、和各类蔬菜。 项目所在区域未发现受国家保护的野生动植物。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1、经济发展 湖光镇农副产品资源丰富。郊区是蔗糖的主要产地之一，此外还有稻谷、花生、蔬菜、热带水果等等；鱼虾、蟹等水产品也有相当的比例。湖光镇产稻谷、甘蔗，广有果林和橡胶林。西南临海，海岸线长达47.6公里，水产养殖155000亩，多辟为对虾养殖池，对虾产量1550吨，产值300万元；海产品丰富，年产值达1.2亿元，创汇400多万美元。镇内三分之一村庄以捕鱼为副业，特产金兴膏蟹远近驰名。湖光镇富贵竹走向产业化，形成了全镇的龙头产业，远销欧美和东南业各地，创利润200万美元。有多种经济作物如：香蕉、美人瓜、甜蜜蜜菠萝、翠红西红柿、释迦果、珍珠茄子等又进行引种，实现了农业增效，农民增收。 2、文化教育 湖光镇科教文卫体工作不断发展，巩固和提高普及九年义务教育成果，办学条件进一步改善。“村村通”广播电视工程建设顺利推进，有线广播电视用户达到2100户。体育事业成绩显著，群众体育蓬勃发展，竞技体育稳步提高。全镇体育场地设施总数38个。全镇有完全中学1所，初级中学2所，城镇中心小学1所，乡村小学23所，中心幼儿园1所。创建了一批文明单位、文明村、文明户。全镇现有文明村15个，文明户4875户，文明单位11个，其中北潭村被评为省文明卫生村，程村、交椅岭、那柳、月岭等村庄被评为市生态文明村，旧县村被评为市特色文化村，东岭村被评为区特色文化村。 3、旅游特色 湖光镇旅游资源优势突出。世界地质公园湖光岩玛珥湖风景区就位于镇区铺仔圩北面1公里处，广东海洋大学主校区紧邻湖光岩。还有南亚热带植物园、火山峡谷、交椅岭地下宫殿、志满水库、古铁杷县遗址、广济桥、云脚岭樟木林等旅游景点，都是游人乐而忘返的地方。 项目附近区域无重要文物保护点和特殊风景名胜区，其环境功能属性见表8。 表8 建设项目所在地的环境功能属性 编号 项目 内容 1 水环境功能区 通明海海域水质执行《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准 2 环境空气功能区 二类大气功能区，执行《环境空气质量标准》（ B3095-2012）二级标准 3 声环境功能区 执行声环境质量标准（GB3096-2008）2类标准 4 是否基本农田保护区 否 5 是否风景名胜保护区 否

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量现状 本项目位于麻章区湖光镇，根据《湛江市区环境空气质量功能区划》（2011年调整）中的湛江市区环境空气质量功能区划，项目所在区域属二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本次环境空气质量调查引用《热带特色农产品加工 技术集成试验基地项目》（建设单位：中国热带农业科学院农产品加工研究所，监测单位：深圳市政院检测有限公司）的质量调查结果，监测时间为2016年8月9日-15日，监测地点为广东省农工商职业技术学院、湛江职业教育基地、农业机械研究所、湖光岩风景区，结果如表9所示： 表9 本项目所在地区环境空气质量现状（单位：mg/m3） 项目 SO2 NO2 CO TSP PM2.5 PM10 最小值 0.014 0.020 0.400 0.092 0.033 0.048 最大值 0.023 0.029 0.900 0.131 0.053 0.076 平均值 0.019 0.025 0.731 0.114 0.042 0.063 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（日平均） 0.15 0.08 4 0.3 0.075 0.15 可见，项目所在区域的SO2、NO2、PM10的24小时平均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，表明项目所在区域环境空气质量良好。 地面水质量现状 项目附近的近岸海域为通明海，经查《广东省海洋功能区划》（2011-2020），通明海属于海洋保护区，水质目标执行《海水水质标准》（GB3097-1997）二类水质标准。在pH、盐度、悬浮物、DO、CODCr、无机氮、非离子氨、活性磷酸盐、汞、砷、镉、铅、铜、锌、石油类、硅酸盐、粪大肠杆菌群等12个项目中，各项指标均能符合《海水水质标准》（GB3097-1997）二类水质标准。（数据来源：《湛江市环境质量报告》（2015年度）） 3.声环境质量现状. 根据《湛江市城市声环境功能区划分》（2011年7月），湛江市麻章区湖光镇卫生院所在区域不属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的1、3、4类区的范围，故应属于2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 因本项目位于湛江市麻章区湖光镇卫生院大院内，故选择湛江市麻章区湖光镇卫生院的场界作为本评价噪声的场界评价范围。本报告评价单位委托深圳市政院检测有限公司，在4个边界各布设1个环境噪声监测点，具体监测位置见附图2，监测时间为2016年10月13日、10月14日，昼夜各监测一次，监测结果见表10。 表10 项目场界声环境现状监测结果 单位：dB（A） 测点编 测点位 执行标准 10月13日 超标情况 10月14日 超标情况 Leq(A)昼间 Leq(A)夜间 Leq(A)昼间 Leq(A)夜间 N1 东侧场界外1m 2类 54.2 43.1 达标 55.1 42.8 达标 N2 南侧场界外1m 2类 57.1 45.6 达标 56.3 45.1 达标 N3 西侧场界外1m 2类 56.2 44.7 达标 55.7 44.6 达标 N4 北侧场界外1m 2类 53.9 41.7 达标 52.9 41.2 达标 备注 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)。 根据上表监测数据可知，湛江市麻章区湖光镇卫生院四面场界噪声测值均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，项目所在区域声环境质量良好。 主要环境问题 湖光镇卫生院所在区域环境空气质量良好，近岸海域通明海的各项指标均能符合《海水水质标准》二类水质标准，湖光镇卫生院四面场界噪声测值均符合《声环境质量标准》中2类标准，项目所在区域声环境质量良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 环境空气保护目标 保护项目所在区域的环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，使项目所在区域的环境空气质量不因该项目而受到明显影响。 二、地表水环境保护目标 保护项目纳污水体通明海达到《海水水质标准》（GB3097-1997）二类水质标准。 三、声环境保护目标 保护周边环境，使声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 四、敏感点保护目标 项目周围主要为商住区，无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。本项目主要环境保护目标见表11，敏感点与项目位置见附图3。 表11 环境保护目标及保护级别 名 称 相对项目方位 与项目红线最近距离 与污水处理站最近距离 环境保护级别 居民商住区 东面 4m 50m 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准 湛江市湖光中心小学 南面 27m 100m 居民住宅区 南面 27m 100m 湖光镇计划生育服务所 西南面 67m 128m 湖光镇文化站 西面 8m 50m 湛江市湖光第一初级中学 西北面 135m 135m 后 村 北面 150m 15 m

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、项目所在区域的空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 2、湛江市麻章区湖光镇卫生院四面场界环境噪声标准执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准。 3、项目纳污水体——通明海水质目标执行《海水水质标准》（GB3097-1997）二类水质标准。 4、室内空气质量执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）的要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 施工期废气执行广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中第二时段的二级标准及《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891—2014） 营运期垃圾收集房臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）；污水处理站的废气排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）中废气标准的要求。 3、生活污水和医疗废水混合后的综合废水的排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严值。 4、建筑施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）中标准限值。 5、营运期间，本项目四面场界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 6、固体废物排放和管理执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定；医疗废物的管理执行《医疗废物管理条例》的有关规定；污水处理站产生的污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）医疗机构污泥控制标准。 |
| 总量控制标准 | 本项目申请废水总量指标6267.05t/a，经卫生院新建污水处理站处理达标后排入通明海海域。COD：0.38t/a，氨氮：0.06t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述： 1、施工期工艺流程及产污环节如下图所示： 图2 施工工艺流程图 2、营运期工艺流程及产污环节如下图所示： 图3 运营期工艺流程图 主要污染工序： 施工期主要污染工序 1、噪声 主要来自旧房拆迁、土石方阶段、结构阶段、安装阶段的振捣、挖掘、装载机、电锯、吊车等工序及设备产生的建筑噪声，噪声源强一般在65～110dB(A)之间。 2、扬尘 （1）拆迁期扬尘 施工期将拆除部分现有建筑，为砖混结构。在拆除过程中产生扬尘污染，产生的主要环节是拆除现有的建筑、清理场地，因此拆迁过程中，要注意对施工区域进行围挡、对建筑垃圾及时清运，定期对施工场地洒水，对运载垃圾的车辆使用箱式密闭车辆避免运输过程中产生扬尘，由于拆迁期较短，加强场地管理可有效避免扬尘污染，运输时间应避开夜间和中午休息时间。随着拆迁工程的结束，污染也随之消失。 （2）施工期扬尘 ①土方挖掘及现场堆放扬尘； ②白灰、水泥、砂子、石子、砖等建筑材料的现场搬运及堆放扬尘； ③施工垃圾的清理及堆放扬尘； ④人、车来往造成的现场道路扬尘。 这些施工扬尘属于无组织排放。扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及气象等诸多因素有关。据类比调查可知，施工现场的TSP日均值范围在0.121～0.158mg/m3，距离施工现场约50m的TSP日均值范围为0.014～0.056mg/m3。 （2）施工机械燃油废气 在施工过程中使用大量的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机、压路机以及运输车辆等。该类机械均以柴油为燃料，在运行过程中产生一定的废气，废气中主要污染物为CO、NOx、SO2等，短时间内会影响施工场地及附近局部空气质量。 （3）装修期间室内空气污染 室内空气污染主要是由于建筑物设计不当，以及在施工，特别是装修过程中使用的材料含有有害物质，导致在居住过程中产生对人体有害的气体、放射性等污染。主要污染物有甲醛、苯及苯系物等有机挥发气体以及石材的放射性等。 3、废水 项目施工期的废水主要有建筑施工现场产生的工地冲洗废水、泥浆水、混凝土养护废水，以及施工人员生活污水等。 （1）施工废水：在施工期还将产生少量生产废水，主要为冲洗施工设备和运输车辆、灌浆过程中产生的废水。根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）中对房屋工程建筑工程的用水测算，施工生产用水按2.9L/m2·日计，项目新建部分总建筑面积3000.90平方米，用水量约8.7t/d；产生的废水量按用水量的60%计，废水产生量为5.2t/d，则整个施工期产生施工废水1404t。施工废水主要污染物为石油类和SS，其浓度一般为15mg/L和400mg/L。 （2）施工人员生活污水：施工期间，日进场最大人数约80人，施工人员不在项目内食宿；期间施工人员如厕均使用院区现有的卫生间，其盥洗用水量根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）取40L/人·日，则盥洗用水约3.2t/d；污水产生量按用水量的85%计，污水产生量为2.72t/d，则整个施工期生活污水产生量为734.4t，主要污染物为COD：300 mg/L、BOD5：150 mg/L、SS：200 mg/L、氨氮：30 mg/L。 4、固体废弃物 （1）施工期各种类型的建筑垃圾 ①拆迁期固体废物 该项目旧建筑拆除时共产生不能再利用的建筑垃圾约1200吨，每天产生的建筑垃圾及时清运至规定的建筑垃圾填埋场，运输建筑垃圾时采用密闭槽车运输，防止洒落。清运垃圾时安排在夜间22:00点前进行。 ②施工期固体废物 项目土方开挖主要是场内表土剥离、景观绿化及道路管线的挖方。工程挖方总量2000m3（自然方，下同），其中表土剥离300m3，道路管线及硬地区挖方1600m3，绿化景观区挖方为100 m3。 工程填筑及绿化覆土总量2000m3，其中道路管线及硬地区填方1200m3，弃土量800m3。 项目建筑废物主要成分有土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、各种装饰材料的包装箱、包装袋、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、搬运过程中散落的黄砂、石子和块石等。采用建筑面积发展预测建筑废物的产生量： JS=QS(CS 式中：JS：建筑垃圾总产生量（t） QS：总建筑面积（m2），3000.90m2； CS：平均每m2建筑面积垃圾产生量，0.06t/m2。 根据上式计算所得该项目建筑垃圾总产生量约为180吨。 （2）施工人员产生的生活垃圾 施工期间，施工人员不在项目内食宿，无施工人员生活垃圾产生。 5、生态环境影响 本工程施工期间会对施工区域和镇区生态景观造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等。 二、营运期的主要污染工序 1、大气环境污染工序 本项目中医科不进行中药煎煮，中药由病人带回家自行煎煮。项目停车场为地面式，无地下停车场，车位较少，主要供卫生院救护车和就诊病人的车辆停放，车辆较少，因此汽车尾气产生量较少，经扩散后对周围大气环境影响极小。本项目不设饭堂、厨房。营运期主要废气为污水处理站臭气、垃圾收集点恶臭和诊治过程中产生的少量消毒水、药物气味。 （1）垃圾收集点恶臭 本项目设置有1个一般生活垃圾收集点，1个医疗垃圾暂存间，（具体位置见附图4）。固体废物在垃圾收集点堆放过程中会产生发酵臭气，其主要成份为H2S 和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。氧气量足够时，垃圾中的有机成份如蛋白质，在好氧细菌作用下产生NH3；在氧气不足时，厌氧细菌将有机物分解为不彻底的氧化产物H2S 和NH3、SO2、硫醇类、胺类等化合物，这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体刺激性气味大，可能给附近环境空气环境质量带来一定影响。 （2）污水处理站臭气 项目新建污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：氨、硫化氢等。这些恶臭气体会对周围的大气环境产生影响。由于场地限制，本项目新建的污水处理站为地埋式，处理池和排水管道均密封处理，地面基本不会感到有任何气味，对附近居民楼和项目病房几乎不产生影响。 （3）项目在对病人进行诊治的过程中会产生少量消毒水异味和带病原微生物的气溶胶等，在药液调和、混合工序中会挥发微量的药物气味，只要保持室内空气流通，少量气味对项目内外环境无明显影响。 水环境污染工序 本项目营运期废水主要包括一般性医疗污水、特殊医疗废液和生活污水。一般性医疗污水来自病房、诊断室、手术室、各类检验室、洗衣房等处排出的诊疗、生活及粪便污水；生活污水来自卫生院职工办公产生的生活污水；特殊医疗废液（当固废处理）来自放射科，检验科等。 根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）中医疗污水的定义，当医疗机构其他污水与上述污水混合排出时一律视为医疗机构污水。本项目的医疗废水又可以分为一般性医疗污水和特殊性废水： ①一般性医疗污水：此类废水主要来自门诊楼、住院楼等的诊疗室、病房、手术室、检验和化验室、卫生间、洗衣房废水等，是医院最主要的水污染源，此类废水中含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵等，此类废水如不经处理，任其排入下水道或环境地表水体中，不可避免会污染水体，传播疾病，危害人群健康。其水质的主要污染物为COD：150～300mg/L、BOD5：80～150mg/L、SS：40～120mg/L、氨氮：10～50mg/L、粪大肠杆菌：1.0×106 个/L～3.0×108 个/L、阴离子表面活性剂：10～30mg/L。 表12 项目新增部分用水、排水核算一览表 用水 用水标准 数量 单位 日用水量（m3/d） 排污系数（%） 日污水量（m3/d） 门诊病人用水 20L/人次 10 人 0.2 85 0.17 总计 —— —— —— 0.2 —— 0.17 根据湖光镇卫生院以往用水记录，改扩建前用水量为20m3/d，排污系数按85%计，则改扩建前污水量约17m3/d，本次改扩建新增部分预计污水量为0.17m3/d，则改扩建后项目总污水量为17.17m3/d（6267.05t/a）。 ②特殊性废水 据了解，本项目放射科（如B 超、X光等）均采用数字影像设备，无洗相废水产生。医院检验室所用的试剂均为外购的成品试剂，不需要现场调配，且检验分析均使用一次性密闭容器直接上仪器检验，检验完毕检验废液连同一次性密闭容器一起作为医疗废物收集、暂存、处理，不会产生检验清洗废水。 项目医疗废水不含有放射性同位素废水和重金属废水。 声环境污染工序 表13 项目噪声源情况表 噪声源 噪声级dB(A) 位置 设备噪声 水泵机组（污水处理站） 75～80 设备房内 风机（污水处理站） 75～80 设备房内 空调外机 70～75 室外 进出车辆交通噪声 60～70 室外 4、固体废弃物污染工序 本项目产生的固体废物主要有医疗废物、特殊废液、生活垃圾、污水处理站污泥等废物。 （1）医疗废物 ① 感染性废物、携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物：被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 ②药物性废物：过期作废药品或者被污染的废弃药品、废弃的疫苗、血液制品等，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，废弃的疫苗、血液制品等。 ③损伤性废物：医用针头、各类医学锐器、玻璃包装等。 ④化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，实验室废弃的化学试剂，废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计。 根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排系数手册》，门诊病人医疗废物产生量按每人每天按0.1kg计，病房住院病人按照0.50kg/d·床，扩建后项目每天门诊量约100人次/天，住院病床70张，则门诊病人产生的医疗废物3.65t/a，住院病房医疗垃圾为12.775t/a，合计医疗废物总产生量为16.425t/a。根据《国家危险废物名录》、《医疗废物分类目录》等相关规定，项目产生的医疗固废属危险废物中的HW01医疗废物，本项目委托湛江市粤绿固体废物处理有限公司进行处理。 （2）生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.5kg（含陪护人员）计，病床70张，则产生生活垃圾35kg/d；门诊生活垃圾按每日每人次产生0.1kg计，扩建后项目每天门诊量约100人次/天，产生生活垃圾10kg/d；湖光镇卫生院改扩建后医护人员人数不变即64人，每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾32kg/d；则改扩建后项目生活垃圾产生量77kg/d，约28.11t/a。 污水处理站污泥 项目废水处理产生的污泥也属于危险废物。废水处理过程产生的泥量与原水中悬浮固体及处理工艺有关。根据《三废处理工程技术手册》的相关设计资料和项目废水水质，本项目污水处理构筑物产生的污泥量约为7.5t/a。 （4）特殊废液 项目无放射性同位素诊疗设施，无放射性废水排放。医用X射线装置出片不使用显影剂、定影剂等，采用数字成像系统，不存在洗片废液。特殊废液主要包括病人血液、检验用品、检验仪器产生的废液以及过期药剂等，均属于危险废液，产生量约为0.2t/a。 辐射 本次湖光镇卫生院改扩建不新增X线装置，湖光镇卫生院现有1台的 X射线机，属Ⅲ类射线装置，其使用已按照规定于2014年11月26日获得放射诊疗许可证（湛卫放证字（2014）第046号），并且于2015年12月24日获得湛江市环保局发放的《辐射安全许可证》（粤环辐证［G0137］）有效期到2020年12月23日。故本次环境影响评价不包括放射、辐射的内容。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施工期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 短时间、无组织少量产生 | 少量 |
|  |  |  | 运输车辆及施工机械燃油的废气 | 无组织少量产生 | 少量 |
|  |  |  | 装修过程产生的有机废气 | 无组织少量产生 | 少量 |
|  | 营运期 | 垃圾收集点 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
|  |  | 污水处理站 | 恶臭 | 少量 | 少量 |
|  |  | 诊治过程 | 少量消毒水、药物气味 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水(1404t) | SS | 15mg/L，0.021t | 经沉淀后直接回用于施工现场 |
|  |  |  | 石油类 | 400mg/L，0.56t |  |
|  |  | 施工人员生活污水（734.4t） | COD | 300mg/L，0.22t | 200mg/L，0.15t |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.11t | 100mg/L，0.07t |
|  |  |  | SS | 200mg/L，0.15t | 130m/L，0.10t |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L，0.02t/ | 18 m/L，0.01t |
|  | 营运期 | 综合废水（6267.05t/a） | COD | 300mg/L，1.88t/a | 60mg/L，0.38t/a |
|  |  |  | BOD5 | 150mg/L，0.94t/a | 20mg/L，0.13t/a |
|  |  |  | SS | 120mg/L，0.75t/a | 20mg/L，0.13t/a |
|  |  |  | 氨氮 | 50mg/L，0.31t/a | 10mg/L，0.06t/a |
|  |  |  | 阴离子表面活性剂 | 30mg/L，0.19t/a | 5mg/L，0.03t/a |
|  |  |  | 粪大肠杆菌 | 3.0×108个/L，1.9×1015个/a | 500个/L，3.1×109个/a |
| 噪 声 | 施工期 | 施工场地 | 施工噪声 | 65~90dB(A) | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) |
|  | 营运期 | 机械设备、车辆噪声 | 运转噪声 | 60~80dB(A) | 2类：昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 施工场地 | 拆迁固体废物 | 1200t | 1200t |
|  |  |  | 废弃土石方 | 800m3 | 800m3 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 180t | 180t |
|  | 营运期 | 医疗活动 | 医疗废物 | 16.425t/a | 16.425t/a |
|  |  |  | 特殊废液 | 0.2t/a | 0.2t/a |
|  |  | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 28.11t/a | 28.11t/a |
|  |  | 污水处理站 | 污泥 | 7.5t/a | 7.5t/a |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本建设项目施工期间土石方与打钻阶段，除主体建筑将永久改变土地的利用方式，项目其他用地结构和功能也会在施工期遭到破坏。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设。由于水土流失情况是局部的、暂时的，只要在施工过程中加强管理，文明施工，及时做好边坡防护工作，这种局部暂时性的水土流失可以控制到最低程度。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 1、扬尘 施工现场的建筑拆除、基础开挖、回填泥土等会产生扬尘，材料运输、装卸、搅拌过程亦会产生扬尘，这些工地扬尘首先直接影响施工人员的健康，其次随风吹扬传向四周，影响附近的环境空气质量。施工运输车辆在运载工程废料、回填土和散粒状建筑材料时，常在运输途中散落；出入工地的施工机械的车轮轮胎将工地的泥土粘带到城镇道路上，经来往车辆辗轧形成灰尘，污染空气。 为使施工过程中产生的粉尘、扬尘影响降低到最低程度，建议采取以下措施： （1）拆除、开挖、钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度；对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水防止粉尘；回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。 （2）加强回填土方堆放场的管理，要制定土方表面压实、定期喷水、覆盖等措施；不需要的泥土，建筑材料弃渣应及时运走，不宜长时间堆积。 （3）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落设备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，应避免在繁华区、交通集中区和居民住宅区等敏感区行驶。 （4）对运输过程中散落在地面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中扬尘。 （5）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料作为燃料燃烧。 本项目距离敏感点较近，根据预测结果可知，如不采取措施，周边敏感点受项目施工期影响较大。 本项目土建及主体工程期间，施工扬尘为主要影响。应在施工场地建设3米高的围墙围闭施工场所，可以适当阻隔扬尘对周边居民区及本卫生院区等敏感点的影响；在主体工程期间，应根据进度在项目与周边居民区及本卫生院区之间设立合适的防尘网，减少施工扬尘对敏感点的影响，并对工地以及道路采用定期洒水喷淋的方式抑制施工扬尘，通过洒水，可以明显的降低周边扬尘的浓度。 2、施工机械及运输车辆废气影响分析 施工单位在施工过程中应该尽量使用低污染排放的设备，日常注意设备的检修和维护，保证设备在正常工况条件下运转。施工机械废气主要污染物为柴油燃烧产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。 3、室内装修工程废气环境影响分析 （1）室内污染源及主要污染物 造成室内空气污染的主要来源是建筑装修过程中使用的建筑材料和装修材料，主要包括油漆、胶合板、刨花板、泡沫填料、内墙涂料、塑料贴面、黏合剂、稀释剂等材料，这些材料中可能含有甲醛、甲苯、二甲苯、乙醇、氯仿类有机蒸气及氡、氨等，以上物质都具有相当的致癌作用。 （2）主要污染物对人体健康的影响 甲醛：对粘膜、上呼吸道、眼睛和皮肤有强烈刺激性。长期低浓度接触甲醛蒸气，可出现头痛、头晕、乏力、两侧不对称感觉障碍和排汗过盛以及视力障碍。甲醛是一种具强还原性的原生质毒素，进入人体器官后，能与蛋白质中的氨基结合生成所谓甲酰化蛋白而残留在体内，其反应速度受pH值温度的显著影响。进入人体的甲醛亦可能转化成甲酸强烈地刺激粘膜，并逐渐排出体外。 氡：氡是世界卫生组织确认的主要环境致癌物之一。氡及其子体对人体的危害是通过内照射引起的。氡本身是惰性气体，但其衰变的子体极易吸附在空气中的微粒上，被人体吸收后，其子体随呼吸进入人体后，会沉积在气管、支气管部位，部分深入到人体肺部，在这些部位不断累积，并继续快速衰变产生很强的内照射，是大支气管上皮细胞照射剂量主要来源，是肺癌的主要发生区段。 甲苯及二甲苯：甲苯为强致癌物，且对皮肤、粘膜有刺激性，对中枢神经系统有麻醉作用；短时间内吸入较高浓度本品可出现眼及上呼吸道明显的刺激症状、眼结膜及咽部充血、头晕、头痛、恶心、呕吐、胸闷、四肢无力、步态蹒跚、意识模糊。重症者可有躁动、抽搐、昏迷； 长期接触可发生神经衰弱综合征，肝肿大，皮肤干燥、皲裂、皮炎。 挥发性有机物（VOCs）：VOCs对人体的危害主要是刺激眼睛和呼吸道、皮肤过敏，使人产生头痛、咽痛、乏力。在室内装饰装修材料造成的室内空气污染中，VOCs是一种很普遍而且对人体危害较大的一类污染物。 氨：人对氨的嗅阈为（0.5~1.0mg/m3），对口、鼻粘膜及上呼吸道有很强的刺激作用，其症状根据氨的浓度、吸入时间以及个人感受性等而有轻重，轻度中毒表现有鼻炎、咽炎、气管炎、支气管炎。氨被吸入肺后容易通过肺泡进入血液，与血红蛋白结合，破坏运氧功能。 （3）执行标准 根据国家质检总局/国家标准委颁布的《室内装饰装修材料有害物质限量》10项国家标准及建设部颁布的《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 （GB50325-2001）中规定，民用建筑工程验收时，必须进行室内环境污染物浓度检测。监测结果必须符合Ⅱ类民用建筑工程的规定。 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》中未规定的其它室内空气污染物则应参照卫生部颁布的《室内空气质量卫生规范》执行。 （4）影响分析 根据室内污染物来源和污染物对人体健康的影响分析可见，建筑及装饰材料的选用，直接影响到居民的生活环境及身体健康。如不采取必要的室内空气污染物控制措施，使其达到室内空气环境的相关标准，必将对人体健康造成极大的危害。长期生活在这样的室内环境中，会因污染物的不断累积而诱发各种疾病，危害人体健康。因此，在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。 综上所述，本项目施工期对大气环境影响不大。 二、地表水环境影响分析 1、废水来源 项目施工期的废水主要有：①根据建筑施工技术需要，混凝土表面必须用水进行养护，以保证浇筑质量，由此产生了废水；②建筑施工现场机械设备、运输车辆冲洗产生的工地冲洗废水；③桩基础施工时，有一定量的泥浆水产生。④施工人员的生活污水。 2、影响分析 混凝土表面养护用水量较少，而且绝大部分水蒸发或被混凝土吸收，几乎没有废水排出。同时，由于本项目采用商用预制混凝土，工地内不设沙石料加工系统，基本上不需要进行机械设备、运输车辆冲洗，故项目的机械设备、运输车辆等产生的冲洗废水不多。施工时产生的泥浆水量虽然不大，但由于其含有大量的泥沙、悬浮物等（SS的产生浓度一般在1000～1500mg/L），若不进行有效治理而直接排放可能污染纳污水体。因此，建设单位在施工工地建设一座三级沉淀池，四周设置截水沟，将工地冲洗水及泥浆水收集并经三级沉淀池处理后，用于场地内的洒水降尘。另外，施工人员不在项目内食宿，施工人员的食宿依托周围的民宅，施工期间施工人员如厕时使用院区内现有的卫生间。在此基础上，施工期废水对环境影响不大。 三、声环境影响分析 1、建设施工期间的噪声源强分析 施工期的噪声主要可分为施工机械噪声、施工作业噪声和施工运输车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成的，如风镐机、挖土机、推土机、混凝土输送泵、电锯、电钻、空压机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模版的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声为交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 施工期噪声污染主要来自旧建筑物拆除、土石方、结构、装修等阶段。各施工噪声源见表14和表15。 表14 各施工阶段主要噪声源状况 施工阶段 噪声源 噪声级/ dB(A) 噪声源 噪声级/ dB(A) 土石方阶段 推土机 85～95 大型载重车 80～85 挖掘机 78～85 静力液压桩机 65～70 结构阶段 混凝土输送泵 90～100 电锯 100～110 振捣器 100～105 升降机 75－85 电焊机 90～95 混凝土、钢筋 运输车辆 80－85 装修阶段 冲击钻 95－105 云石机 100～110 空压机 85－90 角向磨光机 100～115 多功能木工刨 90～100 中型载重车 75－80 表15 施工期间的运输车辆噪声源情况 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级/dB(A) 土石方阶段 剩余土方、拆迁固体废物 大型载重车 90 结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80～85 装修阶段 各种装修材料及必要的设备 轻型载重卡车 75～80 预测模式的选择 本项目的噪声主要来自施工设备的运转噪声，可视为点声源。点声源选用半自由场点声源几何发散衰减公式和多点源相互叠加公式。 ①点声源几何发散衰减模式 鉴于空气吸收引起的衰减很小，且频率、空气相对湿度等因素具有较大的不确定性，所以不考虑空气吸收引起的衰减。在本次预测中，主要考虑几何发散衰减。每个点源对预测点的声级Lp按下式计算： 式中： LP：距离声源r处的声级dB（A）； LP0：距离声源r0处的声级dB（A）； r：预测点与声源之间的距离，m； r0：参考处与声源之间的距离，m； △L：声屏障等引起的噪声衰减量dB（A）。 ②多点源声级迭加模式 多个点源在预测点产生的总等效声级Leq（总）采用以下计算公式： 式中： Leq（总）：预测点的总等效声级dB（A）； Leqi：第i个声源对某个预测点的等效声级dB（A）； n：噪声源数。 3、施工期噪声影响评价 在预测晚上建筑施工对环境的影响时，假设晚上的所有施工噪声源与白天的施工噪声源相同。在噪声预测时，仅考虑：①本项目噪声设备分散，大多为不连续性噪声，由于采用单元操作的方式进行，不能对施工噪声源作出明确的定位，在一定程度上会影响施工噪声预测的准确性。因此，本评价根据噪声预测模式对不同施工阶段的噪声衰减情况进行预测时，采用最不利原则，噪声源强取各阶段发生频率最高、源强最大叠加值；②各噪声源采取常规降噪措施；③预测计算时只考虑各声源的挡板或墙壁的屏蔽效应和声源至受声点的距离引起的衰减。 为了反映施工噪声对环境的影响，利用预测模式进行预测和分析施工机械噪声的影响范围，预测结果见表16。由预测结果可知，在施工期内，仅考虑噪声源在距离上引起的衰减情况下，影响范围则一般在250m内。 表16 施工期内一些主要施工噪声设备在不同距离的噪声值 单位：dB(A) 距 离 (m) 10 30 50 100 150 200 250 300 400 500 600 噪声值 挖掘机 83 74 69 63 60 57 55 53 51 50 48 装载机 87 78 73 67 64 61 59 57 55 53 51 起重机 85 76 71 65 62 59 57 55 53 52 50 重型卡车 85 76 71 65 62 59 57 55 53 52 50 电 锯 84 75 70 64 61 58 56 54 52 51 49 纵观项目周围环境概况，项目周围的居民住宅楼、学校、行政办公楼分布较多，将受到本项目施工噪声的影响。因此，施工单位须加强施工管理，合理安排施工时间，并加强人员管理，合理制定各种降噪声措施并认真落实，切实减轻施工作业噪声对附近居民的影响。 项目东侧紧邻乡镇居民，为了降低施工噪声对邻近环境的影响，施工单位应严格遵守国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定：严格安排好施工时间，将主要噪声施工安排在白天非正常休息时间进行等，切实将施工噪声对周围环境的影响降较低程度。同时，加强人员管理，制定各种防治制度并落实方法措施，减少施工作业噪声对附近居民区的影响。施工噪声对邻近环境的影响是暂时的，将随着施工结束而消除。 为减轻施工期噪声扰民，应尽可能控制施工噪声。根据施工噪声的污染特点，施工中应加强管理，杜绝人为制造高噪声活动，合理安排施工时间具体如下： ①施工单位在开工前在居民出入地张贴写有施工原因及时间的和所采取的噪声防治措施。 ②满足施工需要的前提下，尽可能选取噪声低、振动小、能耗小的先进设备。 ③施工场外的运输作业尽量安排在白天进行，车辆经过敏感地段须限速、禁鸣。 ④严格控制夜间施工时间，对高噪声的施工设备仅限于白天作业，严禁在夜间 22:00~次日 6:00 施工，中考、高考等重大考试期间禁止施工。 ⑤采用较先进，噪音较低的施工设备和合理的施工方法，减小施工噪声分贝值。将高噪声设备设置于临时机房内，并尽量远离周围的环境敏感点，以最大限度减小噪声周围环境的影响。 施工期噪声的影响是暂时的，将随着施工期结束而消除。 四、固体废物环境影响分析 1.影响分析 该项目旧建筑拆除时共产生不能再利用的建筑垃圾约1200吨，新建部分总建筑面积3000.90m2，预计本项目建设期间产生的建筑垃圾约为180吨，则整个施工期产生的建筑垃圾共1380吨。其主要成分为：废弃的土沙石、水泥、木屑、碎木块、弃砖、纤维、碎玻璃、废金属等。其中项目拟进行土地平整和开挖基础土方，本工程挖土方量约2000m3，挖方来源为表土剥离、景观绿化及道路管线的挖方，填土方量1200m3，弃土量800m3。本项目施工期产生的挖方扣除一些必要的填方量后，剩余土石方应运至当地指定的纳泥场所妥善处置。项目须制订科学的施工方案及加强管理，避免建筑废物影响。 经实地调查，旧建筑拆除垃圾均为砂、砖、石等普通建筑材料，均为一般固体废物，无重金属等环境敏感物料，每天产生的建筑垃圾及时清运，运输建筑垃圾时采用密闭槽车运输，防止洒落。清运垃圾时安排在夜间22:00点前进行。 项目施工过程中施工人员产生的生活垃圾污染物含量很高，容易散发臭气，滋生蝇、鼠，如处理不当，不但影响景观，对附近的环境也会产生不良的影响。 （1）精心设计与组织土方工程施工，争取实现挖、填土方基本平衡，以避免长距离运土；对废弃在现场的残余混凝土和残砖断瓦等，及时清理后可以就地或就近用于填埋。 （2）垃圾分类处理，尽量将一些有用的建筑固体废物，如钢筋等回收利用，避免浪费；无用的建筑垃圾，则需要倾倒到指定场所；对于一些有害的建筑垃圾，如废油漆涂料及其废弃的盛装容器，要集中交由专门的固废处理中心去处理。 （3）车辆运输散体物料和废弃物时，密闭、包扎、覆盖，不沿途漏撒。 （4）施工人员产生的生活垃圾依托湖光镇卫生院已有的设施进行收集后交环卫部门清运。 经过采取上述措施后，施工期固体废物不会对项目周围环境造成明显影响。 2.固废污染防治措施 根据上述分析，本项目施工期间产生的建筑垃圾、废弃土石方等固体废物将能够得到有效的处置，但是施工期产生的固体废物不可避免的将会对其周边环境产生一定影响，为了削减影响，要求建设单位强化以下措施： 施工弃土应当设立堆土场，并利用防尘网进行覆盖。 （2）施工产生的建筑垃圾，在条件充分时应首先考虑用于施工场地的回填，对能够再利用的砂石料、水泥、钢筋、钢板下脚料等材料进行回收，对无回收价值的建筑垃圾（如混凝土废料、废砖等）统一收集，及时清运至相关部门指定的渣土消纳场。 （3）施工期产生的可回收废料如废塑料管件、废包装袋等应由施工单位回收利用，以免造成环境污染和物质浪费。 五、生态环境影响分析 本项目施工期为已有建筑拆除重建的过程。本工程施工期间会对施工区域景观造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设，施工进度安排避开在降雨量大的5～9月份大面积开挖和堆填，地面应压实，周围开挖截水沟等。本项目占地面积不大，生态影响范围和程度有限，在施工期加强管理的基础上，本项目施工期间对生态环境影响不大。 六、小结 综上所述，项目施工期间对周边环境会存在一定影响，在本项目施工方做到清洁施工、文明施工和科学管理的情况下，对各环境要素的影响是短期的、局部的，采取有效的控制措施后，可将影响降至最低，施工结束后，其影响基本可消除。

营运期环境影响分析： 一、水环境影响分析 1、废水的来源及产生量 根据工程分析，本项目营运期一般性医疗废水主要来自门诊楼、住院楼等的诊疗室、病房、手术室、检验和化验室、卫生间等；特殊医疗废液（当固废处理）来自放射科，检验科等。 根据湖光镇卫生院以往水用水记录，改扩建前用水量平均为20m3/d，排污系数按85%计，则改扩建前污水量约17m3/d，本次改扩建新增部分预计污水量为0.17m3/d，则改扩建后项目一般性医疗废水量为17.17m3/d。 项目无放射性同位素诊疗设施；医用X射线装置出片不使用显影剂、定影剂等，采用数字成像系统；故不存在洗片废液、含氰污水、含重金属污水、洗印污水、放射性污水等产生。医院检验室所用的试剂均为外购的成品试剂，不需要现场调配，且检验分析均使用一次性密闭容器直接上仪器检验，检验完毕检验废液连同一次性密闭容器一起作为医疗废物收集、暂存、处理，不会产生检验清洗废水。项目医疗废水不含有放射性同位素废水和重金属废水。 2、处理措施及影响分析 （1）污水处理方案 根据现场踏勘，卫生院现有化粪池有3座，目前医疗废水和生活污水经现有化粪池简单处理后便排入市政污水管道，废水未处理达标，不符合相关环保规范。因此，本评价要求卫生院新建一座污水处理站对综合废水进行处理。 本项目改扩建后废水产生量17.17m3/d。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029－2013），结合项目特点，拟在卫生院大院北侧空地新建 1 座地埋式污水处理站，采用“二级处理+消毒”处理工艺。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的 10%~20%；因此，本项目新建污水处理站处理规模为20m 3 /d。 （2）污水处理工艺合理性分析 本项目污水处理站废水处理采用“二级处理+消毒”处理工艺，处理规模为20m 3 /d。 图4 污水处理工艺流程 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029－2013）中有关规定，“6.1.3 非传染病医院污水，若处理出水直接或间接排入地表水体或海域时，应采用“二级处理+消毒”处理工艺。本项目为非传染病的综合性医疗机构，项目所在地无城镇污水处理厂，因此，本项目废水采用“二级处理+消毒”处理工艺。 工艺流程：污水经集污管道引至格栅池，去除大块浮渣，污水自流入调节池，污水经均质均量后，再用潜污泵将污按一定量连续送入缺氧池，缺氧池采用脉冲布水。缺氧池内微生物降解大部分污染物进行消化及反消化反应，脱氮除磷，缺氧池出水进入好氧池，有氧的状态下进行生化降解，从而降解有机污染物，采用射流曝气，将水中的污染物分解成水和二氧化碳等小分子物质，出水进入沉淀池进行泥水分离，上清液进入砂滤罐进一步去除悬浮物后出水进入消毒池进行消毒后即可达标排放。沉淀池产生的剩余污泥经污泥池储存，定期外运。 医疗废水和生活污水混合的综合废水经化粪池预处理后再经过新建地埋式污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严值后接入市政污水管网，最后排入通明海海域。按《地表水和污水检测技术规范》（HJ/T91-2002）中要求，建设单位拟在废水排入市政污水前建立规范的一个排污口，以便于监督和检查。并对污水处理设施进行定期清理和维护，保证其处理能力。 （3）消毒工艺合理性分析 消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。医院类项目污水常用消毒工艺比较见表17。 表17 常用消毒方法比较 消毒剂 优点 缺点 消毒效果 适用条件 氯 具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)； 处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性 能有效杀菌，但杀灭病毒效果较差 远离人口聚居区的规模较大（＞1000 床）且管理水平较高的医院污水系统 次氯酸钠 无毒，运行、管理无危险性 产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs)；使水的pH 值升高 规模＜300 床的经济欠发达地区医院污水处理消毒系统 二氧化氯 具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物(THMs)；投放简单方便；不受pH影响 ClO2 运行、管理有一定的危险性；只能就地生产，就地使用；制取设备复杂；操作管理要求高 适用于各种规模医院污水的消毒处理，但要求管理水平较高 臭氧 有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH 影响；能增加水中溶解氧 臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高 杀菌和杀灭病毒的效果均很好 传染病医院污水应优先采用臭氧消毒； 紫外线 无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低 电耗较大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用 效果好，但对悬浮物浓度有要求 当二级处理出水254nm 紫外线透射率不小于60%、悬浮物浓度＜20mg/L 时，或特殊要求清空（如排入有特殊要求的水域）可采用紫外消毒方式 通过上表对比分析，结合项目自身特点、所在区域、废水水质等，同时根据业主提供的污水处理站设计工艺资料，评价建议废水消毒采用紫外线消毒。现紫外线消毒器操作简单，运行费用低，安全、可靠，方便工作人员进行操作、管理。紫外线消毒对致病微生物有光谱消毒效果、消毒效果高；对隐孢子虫卵囊有特效消毒作用；不产生有毒、有害副产物；占地面积小、消毒效果受水温、pH影响小。紫外线消毒器也适用于规模较小的卫生院污水处理系统。 （4）应急事故池设置 根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）规定，医院污水处理系统应设应急事故池。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。本项目废水排放量17.17m3/d，因此，本项目在污水处理站建设的过程中应配套建设容积不小于5.2m 3 /d 的应急事故池，以应对事故状态废水处理要求；同时，项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至事故池暂存，待事故结束后分批引入污水处理站处理达标后排放。结合项目实际情况，卫生院污水处理站建设用地面积有限，评价建议可适当增大调节池容积，改进工艺，使其能够“一池两用”：即污水处理站正常运行时，作为调节池使用；污水处理站无法正常运行时，作为应急事故池使用。 二、大气环境影响分析 1、废气来源 本项目中医科不进行中药煎煮，中药由病人带回家自行煎煮。项目停车场为地面式，无地下停车场，车位较少，主要供卫生院救护车和就诊病人的车辆停放，车辆较少，因此汽车尾气产生量较少，经扩散后对周围大气环境影响极小。本项目不设饭堂、厨房，无锅炉。营运期主要废气为污水处理站臭气、垃圾收集点恶臭和诊治过程中产生的少量消毒水、药物气味。 2、影响分析 （1）垃圾收集点恶臭 本项目在项目西侧设置有1个一般生活垃圾收集点和1个医疗垃圾暂存间。固体废物在垃圾收集点堆放过程中会产生发酵臭气，其主要成份为H2S 和NH3，此外还有甲硫醇、甲胺、甲基硫等有机气体。氧气量足够时，垃圾中的有机成份如蛋白质，在好氧细菌作用下产生NH3；在氧气不足时，厌氧细菌将有机物分解为不彻底的氧化产物H2S 和NH3、SO2、硫醇类、胺类等化合物，这些气体挥发性较大，易扩散在大气中，而且部分气体刺激性气味大，可能给附近环境空气环境质量带来一定影响。 为尽量减轻本项目垃圾收集点对邻近大气环境的影响，建设单位应加强对垃圾的收集和管理，及时清运，做到日产日清。并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇，影响周围环境。经过处理后，对邻近环境影响不大。 （2）项目在对病人进行诊治的过程中会产生少量消毒水异味和带病原微生物的气溶胶等，在药液调和、混合工序中会挥发微量的药物气味，只要做好通风换气工作，保持室内空气流通，少量气味对项目内外环境无明显影响。 （3）污水处理站恶臭 ①项目新建污水处理站的恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要种类有：氨、硫化氢等。这些恶臭气体会对周围的大气环境产生影响。由于场地限制，本项目新建的污水处理站为地埋式，处理池和排水管道均密封处理，地面基本不会感到有任何气味，对附近居民楼和项目病房几乎不产生影响。 ②污水处理站卫生防护距离分析 污水处理站处理废水过程中产生的恶臭气体，其主要成分为氨、H2S等，主要来自格栅、各处理池等。这些恶臭气体对邻近大气环境会产生一定影响。恶臭气体产生量随污水水质、气温（或水温）以及曝气量的不同而变化。建议格栅、各处理池均采用加盖密闭处理。同时建议，在污水处理站四周进行绿化，加强对H2S等恶臭气体的吸附。污水处理站挥发的恶臭气体较难定量，本评价采取类比调查的方法。根据湛江市妇幼保健院内的现场类比调查，污水处理站周围 10m 范围内未感觉到明显臭味，可见在废水处理站做好封闭、通风设施，做好上述措施和加强管理的基础上，污水处理站恶臭不会对周围产生明显影响。 本项目污水处理站拟设置在卫生院大院北侧，为地埋式设施。根据现场踏勘，距离污水处理站最近的住院楼距离为13米，因此，本项目污水处理站的恶臭不会对周围产生明显影响。 三、声环境影响分析 运营期噪声源主要来自分体空调、水泵、风机、通风排气设备运行时产生的噪声及社会噪音，噪声源强在60~75dB（A）之间。 为了降低噪声污染，建设单位采取一定的隔声降噪措施，确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，具体措施：分体空调室外机等通风排气设备应合理布局，污水处理设的水泵、风机等设备置于设备间内，并远离居民住宅，并采取减振、隔声措施减少设备运行产生的噪声；规范管理，在楼内部张贴“安静”等提醒就医人员禁止大声喧哗的字样。在严格落实以上的隔声、减振等综合治理措施，项目噪声不会对周围环境产生明显影响。 固体废弃物的影响分析 本项目产生的固体废物主要有医疗废物、特殊废液、生活垃圾、污水处理站污泥等废物。 （1）医疗废物 ① 感染性废物、携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物：被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料、一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械、废弃的被服、其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。 ②药物性废物：过期作废药品或者被污染的废弃药品、废弃的疫苗、血液制品等，废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物，废弃的疫苗、血液制品等。 ③损伤性废物：医用针头、各类医学锐器、玻璃包装等。 ④化学性废物：具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品，实验室废弃的化学试剂，废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂，废弃的汞血压计、汞温度计。 根据《第一次全国污染源普查城市生活源产排系数手册》，门诊病人医疗废物产生量按每人每天按0.1kg计，病房住院病人按照0.50kg/d·床，扩建后项目每天门诊量约100人次/天，住院病床70张，则门诊病人产生的医疗废物3.65t/a，住院病房医疗垃圾为12.775t/a，合计医疗废物总产生量为16.425t/a。根据《国家危险废物名录》、《医疗废物分类目录》等相关规定，项目产生的医疗固废属危险废物中的HW01医疗废物，建设单位应按照医疗废物种类采取分类收集和处理，本项目委托湛江市粤绿固体废物处理有限公司进行处理。 规范化医疗垃圾暂存间：项目内设置医疗垃圾暂存间1处，位于项目西侧，占地面积约10m2，能够暂存2天内产生的医疗垃圾。医疗垃圾暂存间必须为封闭空间，日常不使用时锁闭暂存间大门，由于医疗废弃物的产生量和产生时间具有不确定性，且其中含有大量的感染性废弃物，必须加强管理。对产生的医疗废物进行分类收集、消毒；必须配备可防渗、可密闭、不易破损的贮存容器临时贮存；临时贮存间应防渗、可防蟑螂、老鼠出入，对有传染性的医疗废物必须先消毒后再打包，防止给周围环境和公众健康带来影响。医疗废物临时贮存应满足《医疗废物管理条例》中不得超过2天的要求，医疗废物临时贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄漏液体收集装置；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断；用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；贮存设施要防风、防雨、防晒；贮存设施都必须按规定设置警示标志。 （2）生活垃圾 住院病人按每病床每日产生生活垃圾按0.5kg（含陪护人员）计，病床70张，则产生生活垃圾35kg/d；门诊生活垃圾按每日每人次产生0.1kg计，扩建后项目每天门诊量约100人次/天，产生生活垃圾10kg/d；湖光镇卫生院改扩建后医护人员人数不变即64人，每日产生生活垃圾按0.5kg计，生活垃圾32kg/d；则改扩建后项目生活垃圾产生量77kg/d，约28.11t/a。 生活垃圾每日由专人收集后，在专用垃圾桶暂存，消毒后由环卫部门收运统一处置，实行日收日运，即收即运。 （3）污水处理站污泥 项目废水处理产生的污泥也属于危险废物。废水处理过程产生的泥量与原水中悬浮固体及处理工艺有关。根据《三废处理工程技术手册》的相关设计资料和项目废水水质，本项目污水处理构筑物产生的污泥量约为7.5t/a。 本项目污水处理站在处理废水过程中，大量悬浮在水中的有机、无机污染物和致病菌、病毒、寄生虫卵等沉淀分离出来形成污泥，污水中含有大量病原微生物和寄生虫卵等，其中相当部分转移到了污泥中，使污泥也具有了传染性。污泥若不妥善处理，随意排放或弃置，同样会污染环境，造成疾病传播和流行。建设单位应按规范要求，在专用储泥池内投加石灰或漂白粉为消毒剂进行消毒，本项目污水处理站产生污泥量较小，经消毒的污泥可置于储泥池内阴干交有危险废物处理资质单位做无害化处置，污泥渗出液收集并返回调节池。项目应设置储泥池，储泥池加盖密封处理。 （4）特殊废液 项目无放射性同位素诊疗设施，无放射性废水排放。医用X射线装置出片不使用显影剂、定影剂等，采用数字成像系统，不存在洗片废液。特殊废液主要包括病人血液、检验用品、检验仪器产生的废液以及过期药剂等，均属于危险废液，产生量约为0.2t/a。本项目特殊废液产生量较小，在产生地点设分类专用容器收集，交有危险废物处理资质的单位收集统一处理。 五、环境风险影响分析 项目运营过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其它的环境毒性效应。该项目风险源有： 带有致病性微生物病人存在致病微生物（细菌、病毒）产生环境风险的潜在可能； 医疗废水处理设施事故状态下的排污； 医疗废物在收集、贮存、运送过程中的存在的风险。 因此，针对卫生院运营期间可能存在的风险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施；项目建成运营后产生的医疗垃圾必须科学分类收集、贮存和运送，交由指定的医疗废物处置中心进行最终处置。 鉴于医疗垃圾的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗垃圾的过程中存在着一定的风险。为保证项目产生的医疗垃圾得到有效处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响，应具体采取如下的措施进行防范： 应对项目产生的医疗垃圾进行科学分类收集； 对感染性废物必须采取安全、有效、经济的隔离和处理方法； 医疗废物必须使用专用容器进行贮存； 项目建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物； 严格执行《医疗废物管理条例》[国务院令（第380号）]和《广东省医疗废物管理条例》（2007年）的规定。 e、加强卫生院污水处理站设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如曝气设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。 f、卫生院污水处理站设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。 六、对排污口规范化的要求 依据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和国家环保局《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，所有排污口（包括水、渣、气、声），必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图。同时在污水排放口安置流量计，对治理设施安装运行监控装置。排污口的规范化要求如下： 1）废水排放口 项目废水排污口原则上只设一个（建设、改建项目视实际情况确定），排污口位置根据实际地形位置和污染物的种类情况确定。湖光镇卫生院将医疗废水和生活污水混合后的综合废水经化粪池预处理后再经过新建地埋式污水处理站二级处理、消毒后排入市政污水管网，因此本项目在项目内设1个医疗废水排放口。 2）固定噪声排放源 按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点且对外界影响最大处设置标志牌。 3）固体废弃物贮存（处置）场 固体废渣，如医疗垃圾和生活垃圾等，应设置专用的堆放场地。 4）设置标志牌要求 排放一般污染物排放口（源），设置提示性标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告性标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2米。排污口附近1米范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 排污单位应将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 七、“ 以新带老” 措施 本项目“以新带老”环保措施见表18。 表18 拟建项目“以新带老”环保措施 序号 项目 建设前环保措施 改扩建后环保措施 1 废水 医疗及生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，出水不能达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18 466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准，对周边水环境的污染较大 利用现有化粪池做预处理，新建污水处理站，废水采用“二级处理+消毒工艺”处理达标后排入市政污水管网排入通明海海域 2 废气 垃圾收集点无组织排放的恶臭 新建的污水处理站为地埋式，处理池和排水管道均密封处理 3 固体 废物 生活垃圾交环卫部门统一清运 生活垃圾交环卫部门统一清运 医疗废物、特殊废液均交由湛江市粤绿固体废物处理有限公司进行处理 医疗废物、污水处理站污泥、特殊废液均交由湛江市粤绿固体废物处理有限公司进行处理 八、“三本帐” 本项目建成投入使用，卫生院各类污染物排放情况见表19。 表19 湖光镇卫生院污染物排放情况 污染物 湖光镇卫生院改扩建前排放量（t/a） 本项目产生量（t/a） 消减量 （t/a） 本项目排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 排放增减量（t/a） 最终排放量（t/a） COD 1.24 0.0186 0.0149 0.0037 0.86 -0.86 0.38 SS 0.5 0.0074 0.0062 0.0012 0.37 -0.37 0.13 BOD5 0.62 0.0093 0.0081 0.0012 0.49 -0.49 0.13 氨氮 0.19 0.0031 0.0025 0.0006 0.13 -0.13 0.06 一般固体废物 27.74 0.37 / 0.37 / +0.37 28.11 医疗废物 16.06 0.365 / 0.365 / +0.365 16.425 污泥 0 7.5 / 7.5 / +7.5 7.5 九、环保投资及验收一览表 为确保本项目环保治理设施（措施）的落实，列出了本项目主要环保设施“三同时”验收一览表，见表20。 表20 本项目主要环保设施“三同时”验收一览表 项目 设施或污染源名称 控制措施 执行标准 废气治理 一般生活垃圾收集点和医疗垃圾暂存间恶臭 垃圾房需加强管理，落实垃圾日产日清、封闭管理、定期清洗消杀灭害虫，以免散发恶臭，孽生蚊蝇毒等措施 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）2类标准 消毒水异味、药物气味 做好通风换气工作，保持室内空气流通 / 污水处理站恶臭 新建的污水处理站为地埋式，处理池和排水管道均密封处理 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）中废气标准的要求 废水治理 医疗废水和生活污水混合的综合废水 综合废水经过化粪池预处理后再经过新建地埋式污水处理站进行深度处理达标后排入市政管网 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严值 噪声治理 空调机、电梯、水泵、风机等机械设备及社会噪音 分体空调室外机等通风排气设备应合理布局，污水处理设的水泵、风机等设备置于设备间内，并远离居民住宅，并采取减振、隔声措施减少设备运行产生的噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 出入车辆 禁鸣喇叭、减速慢驶 就诊过程噪音 规范管理，在楼内部张贴“安静”等提醒就医人员禁止大声喧哗的字样 固体废物处理 生活垃圾 经项目西面的垃圾收集点统一收集后交由环卫部门清运处理，实行日收日运，即收即运 符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定 医疗废物 委托湛江市粤绿固体废物处理有限公司进行处理 暂存间须满足《医疗废物管理条例》、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） 污水处理站污泥 特殊废液

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工扬尘 | 采取避开大风情况进行产生扬尘的施工作业、场地内适时洒水防尘、设置围挡、遮挡和防护网、禁止高空抛物、场地出入口设置运输车辆清洗池等措施。 | 对周围大气环境影响不大。 |
|  |  |  | 运输车辆及施工机械排放的废气 | 加强维修养护、合理布局施工场地，减少施工机械和设备空闲运转，合理安排车辆运输路线及时间，加强施工人员环保教育等 | 对周围大气环境影响不大。 |
|  |  |  | 装修过程产生的有机废气 | 采用优质的建筑材料和装修材料、保持室内通风换气、养花植草等措施 | 对周围大气环境影响不大。 |
|  | 营运期 | 垃圾收集点 | 恶臭 | 加强对垃圾的收集和管理，及时清运，做到日产日清，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，以免散发恶臭 | 对周围大气环境影响不大。 |
|  |  | 诊治的过程 | 消毒水异味、药物气味 | 做好通风换气工作，保持室内空气流通 | 对周围大气环境影响较小。 |
|  |  | 污水处理站恶臭 | 氨、硫化氢 | 新建的污水处理站为地埋式，处理池和排水管道均密封处理 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）中废气标准的要求 |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 泥浆水、冲洗废水、 | 1、少量泥浆水通过自然蒸发处理； 2、冲洗废水通过截水沟、沉淀池沉淀处理后回用于场地内洒水防尘； | 对项目周围环境影响不大。 |
|  | 营运期 | 医疗废水和生活污水混合的综合废水 | SS、BOD5、COD、氨氮、粪大肠杆菌 | 综合废水经过化粪池预处理后再经过新建地埋式污水处理站进行深度处理达标后排入市政管网 | 满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严值 |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工噪声 | 严格控制施工时间，选用低噪声施工机械和设备，合理布局施工场地，减少施工机械和设备空闲运转，合理安排车辆运输路线及时间，加强施工人员环保教育等。 | 对项目周围环境影响在可接受范围之内。 |
|  | 营运期 | 机械设备 | 运转噪声 | 分体空调室外机等通风排气设备应合理布局，污水处理设的水泵、风机等设备置于设备间内，并远离居民住宅，并采取减振、隔声措施减少设备运行产生的噪声 | 对项目周围环境影响不大 |
|  |  | 出入车辆 | 噪声 | 禁鸣喇叭、减速慢驶 |  |
|  |  | 就诊过程 | 噪声 | 规范管理，在楼内部张贴“安静”等提醒就医人员禁止大声喧哗的字样 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑、装修垃圾、土石方 | 1、建筑、装修垃圾及时运往湛江市建筑垃圾管理部门指定的消纳场地进行处理； 2、余泥运往湛江建筑余泥管理部门指定的消纳场地进行处理； | 不会对项目周围环境造成明显影响。 |
|  | 营运期 | 职工、办公 | 生活垃圾 | 经项目西面的垃圾收集点统一收集后交由环卫部门清运处理，实行日收日运，即收即运 | 基本不会对项目周围环境造成影响。 |
|  |  | 医疗过程 | 特殊废液 | 妥善处置，委托湛江市粤绿固体废物处理有限公司进行处理 | 资源化回收及利用 |
|  |  |  | 医疗废物 |  | 资源化回收及利用 |
|  |  |  | 污水处理站污泥 |  |  |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 选址范围内通过绿化，生态结构更为丰富，按照已经有的绿化方案进行人工绿化，且在临时用地按设计要求还林或还草，绿化植物在选用本地物种的基础上还引进一些物种，以增加植被的多样性。 |

# 结论与建议

项目概况 湛江市麻章区湖光镇卫生院成立于1956年，位于湛江市麻章区湖光镇大寨路3号，卫生院总占地面积为 5086.92 平方米，总建筑面积为3783.98平方米，不设饭堂、厨房和宿舍，现有一栋3层门诊大楼、一栋3层住院大楼、一栋2层中药房、一栋1层供应室、一栋1层制液室、1栋2层废旧楼房。开设有预防保健科、全科医疗科、内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻咽喉科、口腔科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）、中医科、中西医结合科。 现湖光镇卫生院拟在原址上进行改扩建，不需另行征地，拆除院区内中药房、供应室、制液室及废旧楼房，在原门诊楼前新建一栋六层框架结构门诊楼，同时拆除原门诊楼的二、三层的阳台，并将原门诊楼与新建门诊楼的二、三层连通，新增部分建筑面积为3000.90m2 ，并配备医用电梯，电梯房建筑面积为247m2 ，新增后门诊大楼的总建筑面积为4225.16m2；由于湖光镇卫生院成立时间较早，至今未完善相关环保审批手续。 另外，项目配设的X光机等放射检验设备不属于本次申报的范围，其使用已按照规定于2014年11月26日获得放射诊疗许可证（湛卫放证字（2014）第046号），并且于2015年12月24日获得湛江市环保局发放的《辐射安全许可证》（粤环辐证［G0137］）有效期到2020年12月23日。本次环境影响评价不包括放射、辐射的内容。 二、评价结论 （一）环境质量现状调查结论 1、大气环境质量现状评价结论 项目所在区域空气质量现状较好。SO2、NO2、PM10的日平均浓度值均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量良好。 2、水环境质量现状评价结论 本项目所在区域的纳污水体——通明海海域的各项水质均满足《海水水质标准》（GB3097-1997）中第二类标准限值，通明海海域的水质现状良好。 3、声环境质量现状评价结论 项目所在区域声环境质量良好，项目四面场界噪声测值均符合《声环境质量标准》（GB3096—2008）中2类标准，项目所在区域声环境质量良好。 施工期环境影响分析结论 1、声环境影响分析结论 声环境影响分析结果表明，施工期噪声污染主要来自旧建筑物拆除、土石方、结构、装修等阶段。在整个施工阶段，仅考虑噪声源在距离上引起的衰减情况下，影响范围则一般在250m内。项目周围居民住宅小区将受到本项目施工噪声的影响。因此，施工单位须加强施工管理，合理安排施工时间，并加强人员管理，合理制定各种降噪声措施并认真落实。施工期噪声的影响是暂时的，将随着施工期的结束而消除。 2、大气环境影响分析结论 为减少扬尘的影响施工过程中施工场区应每天洒水抑尘，施工废渣妥善处理。土石方外运需采取封闭运输，尽量减少扬尘。经常清洗运载汽车的车轮和底盘上的泥土，减少汽车在运输过程携带泥土、杂物散落地面和路面；规划好施工车辆的运行路线、以减少汽车尾气排放。因此施工期间所产生的废气不会对项目周围空气环境造成明显影响。 施工机械废气主要污染物为施工现场来往车辆产生的氮氧化物、二氧化硫、一氧化碳、碳氢化合物等，该类大气污染物属于分散的点源排放，排放量由使用的车辆、机械和设备的性能、数量以及作业率决定。总体来说由于其产生量少，排放点分散，其排放时间有限，因此不会对周围环境造成显著影响。 根据室内污染物来源和污染物对人体健康的影响分析可见，建筑及装饰材料的选用，直接影响到居民的生活环境及身体健康。在选择装修材料和涂料的时候应选用对环境污染小、有益于人体健康的建筑材料产品，室内装修材料应采用符合国家现行有关标准规定的环保型装修材料，应防止装修材料中有毒、有害气体的挥发导致室内空气污染，危害人体健康。建设单位只要采用符合标准的建筑材料，保证建材、有机溶剂和辅助添加剂无毒无害，做到健康设计原则，基本不会对环境产生较大的影响。 3、水环境影响分析结论 在施工期间，废水主要来自施工场地的冲洗水、泥浆水等。由于来自施工场地的冲洗水、泥浆水等含有大量的泥沙、悬浮物等，因此，建设单位在施工工地建设一座三级沉淀池，在施工工地四周设置截水沟，将工地冲洗水及泥浆水收集和经三级沉淀池处理后，用于场地内的洒水降尘。施工人员不在项目内食宿，施工人员的食宿依托周围的民宅,而施工人员如厕时则使用院区现有的卫生间。在此基础上，施工期的废水对环境影响不大。 4、固体废物影响分析结论 在施工期间，固体废弃物来自旧建筑拆除时产生的不能再利用的建筑垃圾以及施工过程中产生的废混凝土块、装修废料等。本项目的挖填方主要来自于基础施工阶段的地基开挖。本项目施工期产生的挖方扣除一些必要的填方量后，部分回用于场内道路以及绿化建设等，剩余土石方应运至当地指定的纳泥场所妥善处置。项目须制订科学的施工方案及加强管理，避免建筑废物影响。同时，建议建设单位加强建筑垃圾清运过程的管理，如：驶出工地的余泥渣土、散体物料运输车辆必须进行密闭加盖，在冲洗干净后才能上路行驶。经过上述处理后，施工期间的固体废物对环境影响不大。 5、生态环境影响分析结论 本工程施工期间会对施工区域造成短期破坏，如建筑材料堆放中的临时占地，基础工程中挖、填土方作业带来的水土流失等。因此，施工期间必须采取严格的防治措施以减少水土流失，如尽量缩短土地裸露时间，加快工程项目建设，施工进度安排避开在降雨量大的5～9月份大面积开挖和堆填，地面应压实，周围开挖截水沟等。在施工期加强管理的基础上，本项目施工期生态环境影响不大。 （三）营运环境影响分析结论 1、水环境影响分析结论 本项目营运期一般性医疗废水主要来自门诊楼、住院楼等的诊疗室、病房、手术室、检验和化验室、卫生间等；特殊医疗废液（当固废处理）来自放射科，检验科等。本项目医疗废水和生活污水混合的综合废水经过化粪池预处理后再经过新建地埋式污水处理站进行深度处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466—2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的标准和广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二时段一级标准的较严值后排入市政管网，最后排入通明海海域。 2、声环境影响分析结论 运营期噪声源主要来自分体空调、通风排气设备、水泵及风机运行时产生的噪声及社会噪音，噪声源强在60~75dB（A）之间。 为了降低噪声污染，建设单位采取一定的隔声降噪措施，确保边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准的要求，具体措施：分体空调室外机等通风排气设备应合理布局，污水处理设的水泵、风机等设备置于设备间内，并远离居民住宅，并采取减振、隔声措施减少设备运行产生的噪声；规范管理，在楼内部张贴“安静”等提醒就医人员禁止大声喧哗的字样。在采取以上措施后，项目噪声不会对周围环境产生明显影响。 3、大气环境影响分析结论 本项目中医科不进行中药煎煮，中药由病人带回家自行煎煮。项目停车场为地面式，无地下停车场，车位较少，主要供卫生院救护车和就诊病人的车辆停放，车辆较少，因此汽车尾气产生量较少，经扩散后对周围大气环境影响极小。本项目不设饭堂、厨房，无锅炉。营运期废气主要为污水处理站臭气、垃圾收集点恶臭和诊治过程中产生的少量消毒水、药物气味。建设单位应加强对垃圾的收集和管理，及时清运，做到日产日清，并对垃圾堆放点进行定期消毒，杀灭害虫，垃圾收集点恶臭对邻近环境影响不大。由于场地限制，本项目新建的污水处理站为地埋式，处理池和排水管道均密封处理，地面基本不会感到有任何气味，对附近居民楼和项目病房几乎不产生影响。 4、固体废弃物的影响分析结论 项目产生的医疗固废属危险废物中的HW01医疗废物，建设单位应按照医疗废物种类进行分类收集和处理，本项目委托湛江市粤绿固体废物处理有限公司进行处理。生活垃圾每日由专人收集后，在专用垃圾桶暂存，消毒后由环卫部门收运统一处置，实行日收日运，即收即运。污水处理站产生污泥量较小，经消毒的污泥可置于储泥池内阴干交湛江市粤绿固体废物处理有限公司做无害化处置，污泥渗出液收集并返回调节池。项目应设置储泥池，储泥池加盖密封处理。本项目特殊废液在产生地点设分类专用容器收集，交有危险废物处理资质的单位收集统一处理。 5、环境风险影响分析结论 项目营运过程中的安全事故或其他的一些突发性事故会导致环境风险物质泄漏到环境中，引起环境质量的下降甚至恶性循环化以及其他的环境毒性效应。卫生院营运期间必须严格落实医院危险废物安全处理制度，建立风险防范管理制度；制定相对应的应急预案，对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理的可行的防范、应急与减缓措施。 6、项目产业政策符合性分析及用地规划符合性分析结论 本项目属医疗卫生服务设施建设项目 ，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》和和《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》，本项目属于鼓励类。本项目建设符合现行国家、广东省相关产业政策。 本项目土地用途属于医疗场所用地，并获得湛江市国土资源局麻章分局的证明；湛江市城市规划局出具了本项目的《建设工程规划许可证》（建字第440811201600015号）。本项目选址符合湖光镇总体规划，用地及建设获得国土、规划等相关部门的许可。本项目建设符合现行的国家、广东省产业政策，土地利用符合当前城市规划，建设方案符合用地规划条件，用地手续合法。 二、对策建议 为把项目的污染因子对环境影响降至可接受水平，建议采取和落实防治措施如下： （一） 施工期 1、施工场地采取避开大风情况进行产生扬尘的施工作业、场地内适时洒水防尘、设置围挡遮挡和防护网、禁止高空抛物、场地出入口设置运输车辆清洗池等措施，降低施工扬尘对周边大气环境的影响。 2、施工期须严格遵守《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，采取如下有效措施确保施工噪声对周边环境的影响控制在较低水平。 （1）严格控制施工时间，尽量安排在昼间非正常休息时间内进行，严禁夜间（22:00~6:00）进行施工作业。 （2）选用低噪声施工机械和设备，工程用电采用市政电力。 （3）分阶段、分散、封闭施工，合理布局施工场地，避免施工机械集中在靠近场界处作业。 （4）减少施工机械和设备空闲运转，尽量避免多台机械和设备同时运转，运输车进入施工现场后应及时熄火，避免怠速。 （5）加强施工人员环保教育，晚上不得进行吆喝、无故敲击敲打等，尽量缩短施工工期。 3、建筑、装修垃圾及时运往湛江市建筑垃圾管理部门指定的消纳场地进行处理。 （二）营运期 应切实做好本项目绿化、美化工作，优先选用适合本地生长的植物种类，并合理将乔、灌、草植被进行搭配，以创造舒适的居住环境。 （1）建设方应认真落实环保“三同时”，加强营运期的环保管理，应设专人负责设施的维护管理，确保治理设施的正常运转和污染物的达标排放，按照本环评提出各反馈意见切实保证污染防治措施的正常有效实施。 （2）根据建设节约型社会的原则，对病员和职工进行节约用水的宣传，采取必要的节水措施，以减少污水的产生量。 （3）加强对环保设施的维护和运行管理，对操作人员进行必要的技术培训，使环保设施能正常、稳定的运行。 三、总结论 湛江市麻章区湖光镇卫生院门诊楼建设项目选址位于湛江市麻章区湖光镇大寨路3号，项目选址符合现状功能要求，选址基本合理。建设单位在严格执行我国建设项目环境保护“三同时”制度、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，项目对周围环境质量影响不大，符合国家、地方的环保标准，因而本项目的建设从环保角度而言是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置 附图2 项目噪声监测点位置 附图3 项目四至图 附图4 项目规划平面图 附图5 院区周边现状及项目现状图 附件1 医疗机构执业许可 附件2 土地证明 附件3 建设工程规划许可证 附件4 项目四至定点的批复 附件5 宗地图 附件6 放射诊疗许可证 附件7 辐射安全许可证 附件8 医疗废物处理合同 附件9 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1.大气环境影响专项评价 2.水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3.生态影响专项评价 4.声影响专项评价 5.土壤影响专项评价 6.固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

报告表编号

年

编号：            0

洗衣间

洗衣  废水

病人

门诊

检验、诊断

治疗

（门诊手术、打针、取药）

办理住院

护理、检验、治疗

康复出院

离开

环卫清运

生活垃圾

市政污水管网

医疗

废水

湛江市粤绿固体废物处理有限公司

医疗

固废

三级化粪池

施工进场

旧房拆迁

开挖土方

填土、夯实

基础施工

主体工程施工

室内装修

清理退场

投入使用

扬尘、噪声、固废

扬尘、噪声、土方

扬尘、噪声

扬尘、噪声、

固废、废水

扬尘、噪声、

固废、废水

固废、噪声

固废、扬尘

洗衣  废水

污泥

洗衣间

病人

门诊

检验、诊断

治疗

（门诊手术、打针、取药）

办理住院

护理、检验、治疗

康复出院

离开

环卫清运

生活垃圾

市政污水管网

医疗

废水

湛江市粤绿固体废物处理有限公司

医疗

固废

三级化粪池

污水处理站

废水

浮渣、污泥

格栅池

污水

清捞浮渣

调节池

达标排放

污泥池

定期外运

好氧池

空气

二沉池

射流曝气

缺氧池

砂滤罐

消毒